## Slide 1
Aprendizaje profundo
en Hidrología
Jesús Casado Rodríguez
13-05-2026
LISFLOOD
Google Flood Hub
Calibration of hydrological models
Parameter learning

## Slide 2
Desventajas:
  Tiempo de computación
  Calibración: tiempo y trasvase de información
  Regionalización en cuencas no aforadas
LISFLOOD es un modelo hidrológico espacialmente distribuido y basado en procesos físicos desarrollado por el JRC desde 1997.
Se usa en sistemas de alerta operacionales como EFAS/GloFAS o EDO/GDO de Copernicus Emergency Management Services (CEMS).
Ventajas:
  Basados en procesos físicos
  Reproduce múltiples variables de estado y flujos
  Espacialmente distribuidos
Basado en procesos
Basado en datos
Calibración
Parameter learning

## Slide 3
LISFLOOD
propiedades físicas
meteoro-
logía
parámetros
flujos & almace-namientos
A LISFLOOD run
¡Espacialmente distribuido!
Caudal
Humedad del suelo
Volumen embalsado
Equivalente agua-nieve
…
condiciones iniciales
LISFLOOD-OS
Google Flood Hub
Calibration
Parameter learning

## Slide 4
NeuralHydrology es un modelo de simulación de caudal agregado basado puramente en datos y desarrollado por Frederik Kratzert (2018) y después utilizado en Google Flood Hub.
Utiliza un tipo de redes neuronal recurrente llamado LSTM (Long-Short Term Memory).
Ventajas:
  Mayor rendimiento
  Menor tiempo de computación
  Aprendizaje conjunto
Desventajas:
  Cajas negras
  Sólo reproducen caudal o calado
X
X
+
X
Ct-1
Ct
ht-1
ht
Xt
ht
σ
σ
tanh
σ
tanh
olvido
entrada
actualización
salida

## Slide 5
NeuralHydrology is a lumped, data-driven streamflow model developed initially by Frederik Kratzert (2018) and now used in Google Flood Hub.
(FC)
+
LSTM
+
FC
propiedades físicas
meteoro-logía
caudal / calado
caudal /
calado
¡Agregado!
LISFLOOD-OS
Google Flood Hub
Calibration
Parameter learning

## Slide 6
pesos
sesgos
Modelos basados en procesos
Modelos de aprendizaje profundo
datos
Pará-
metros
modelo
sim
obs
FO
Algoritmo de optimización
Específico de cada cuenca
datos
modelo
sim
obs
FP
retro-propragación
Retro-progragación del gradiente
Múltiples cuencas simultáneamente
LISFLOOD-OS
Google Flood Hub
Ajuste
Parameter learning

## Slide 7
Modelos basados en procesos
La calibración estima los parámetros del modelo de las subcuencas aforadas.
Secuencial
Mayor tiempo de computación
No hay trasvase de información entre subcuencas
Parámetros agregados
LISFLOOD-OS
Google Flood Hub
Ajuste
Parameter learning

## Slide 8
En paralelo
Menor tiempo de computación
Trasvase de información: un único modelo
Parámetros agregados
LISFLOOD-OS
Google Flood Hub
Ajuste
Parameter learning
modelo
Modelos de aprendizaje profundo
La calibración estima los parámetros del modelo de las subcuencas aforadas.

## Slide 9
Otros métodos: funciones lineales, redes neuronales (SOM)…
Espacio de atributos
Problema
de la equifinalidad
GloFAS: los parámetros se transfieren a partir de la proximidad geográfica y climática.
LISFLOOD-OS
Google Flood Hub
Ajuste
Parameter learning
Modelos basados en procesos
La regionalización estima los parámetros del modelo de las subcuencas no aforadas.
Se transfieren los parámetros de cuencas similares que fueron previamente calibradas.

## Slide 10
LISFLOOD-OS
Google Flood Hub
Ajuste
Parameter learning
Modelos de aprendizaje profundo
La regionalización estima los parámetros del modelo de las subcuencas no aforadas.
No hay necesidad de regionalizar los parámetros del modelo puesto que no son uno de los datos de entrada del modelo.
(FC)
+
LSTM
+
FC
propiedades físicas
meteoro-logía
caudal / calado
caudal /
calado

## Slide 11
Catchment Attributes and Meteorology for Large-sample Studies - España
Fuentes:
  Caudal: Anuario de Aforos (2020)
  Meteorología: ERA5 & EMO1
  Atributos: HydroATLAS & EFAS5
Características:
  Resolución diaria
  1991 - 2020
  Cuencas seleccionadas (269):
    ≥ 100 km²
    ≥ 8 años de datos
    No alteradas
github.com/kratzert/Caravan
LISFLOOD-OS
Google Flood Hub
Ajuste
CAMELS-ES v1

## Slide 12
github.com/kratzert/Caravan
LISFLOOD-OS
Google Flood Hub
Ajuste
CAMELS-ES
Características del LSTM:
  Dropout: 0.4
  Batch size: 256
  Límite de gradientes normalizados: 1
  Tamaño de la capa densa: 128
  Algoritmo de optimización: Adam
  Función de coste: NSE
Variables de entrada:
  Atributos estáticos:
    HydroAtlas
    Índices climáticos: ERA5
  Dinámicas:
    Meteorología: ERA5
Variables objetivo:
  Caudal observado
Modelo hidrológico

## Slide 13
Mediana KGE: 0.383 (pobre)
Razones:
Clima árido
Regímenes fuertemente regulados
Referencia: EFAS5

## Slide 14
Mediana KGE: 0.693 (bueno)
Comentarios:
Cierto sobreajuste
Gradiente de rendimiento hacia el Noroeste
Modelo 1: LSTM caudal observado

## Slide 15
Limitaciones de CAMELS-ES v1:
  Cobertura temporal: datos diarios hasta septiembre de 2020:
    Actualizar hasta septiembre de 2025
    No se utilizan los datos horarios
  Cobertura espacial: poca cobertura del sur y levante.
    Mejorar la selección de cuencas no alteradas con conocimiento local
    Añadir las cuencas internas de Cataluña y Andalucía
  Embalses: no se incluyen datos de embalses
    Crear un conjunto de datos específico de embalses
Crear una plataforma de colaboración a nivel nacional para crear un conjunto de datos hidrometeorológicos de calidad con el que entrenar modelos de aprendizaje profundo.
Similar los esfuerzos realizados por otros países.

## Slide 16
Thank you