## Slide 1
Jesús Casado Rodríguez
j.casado@kajoservices.com
Introducción
CAMELS-ES v1
CAMELS y BEAVERS
Hidrología y aprendizaje profundo
CAMELS & BEAVERS
NASA: Landsat 8

## Slide 2
Crear dos conjuntos de datos que recopilen los datos hidrometeorológicos de España:
  Cuencas en estado “natural”: CAMELS-ES (Catchment Attributes and Meteorology for Large-scale Samples – España)
  Embalses: BEAVERS-ES (Basin and rEservoir Attributes, Volume, Evaporation and Release time Series – España)
Entrenar modelos hidrológicos de aprendizaje profundo a escala nacional.
  Un modelo en régimen natural
  Un modelo de gestión de embalses
  Un modelo general que combine los dos anteriores
Objetivo
www.kajoservices.com
CAMELS v1
Introducción
CAMELS y BEAVERS
DL en Hidrología

## Slide 3
  Esta investigación se enmarca dentro del proyecto Horizon Europe Weather Generator a través de la empresa Kajo Services.
Acceso a información hidrológica:
  Series actualizadas
  Series horarias
  Embalses: datos de nivel no incluidos en el Anuario de Aforos
Selección de estaciones con datos de calidad:
  Estaciones de aforo en régimen natural
  Caudal de entrada en los embalses
Colaboración
www.kajoservices.com
CAMELS v1
Introducción
CAMELS y BEAVERS
DL en Hidrología

## Slide 4
Conjunto de datos
www.kajoservices.com
CAMELS v1
Introducción
CAMELS y BEAVERS
Fuentes:
Caudal: Anuario de Aforos (2020)
Meteorología:
  ERA5 (ECMWF)
  EMO1 (EC-JRC)
Atributos: HydroATLAS & EFAS5
Características:
Resolución diaria
1991-2020
Cuencas seleccionadas (269):
  Cuenca ≥ 100 km²
  Datos ≥ 8 años
  No alteradas
DL en Hidrología

## Slide 5
Red neuronal recurrente de tipo Long Short-Term Memory (LSTM).
Modelo hidrológico
www.kajoservices.com
CAMELS v1
Introducción
CAMELS y BEAVERS
Variables de entrada:
Atributos estáticos:
  HydroAtlas
  Índices climáticos: ERA5
Dinámicas:
  Meteorologías: ERA5
Variable objetivo:
Caudal específico
DL en Hidrología

## Slide 6
Rendimiento EFAS5
www.kajoservices.com
CAMELS v1
Introducción
CAMELS y BEAVERS
Mediana KGE: 0.383
Razones:
Clima árido
Regímenes fuertemente regulados
DL en Hidrología

## Slide 7
Rendimiento LSTM
www.kajoservices.com
CAMELS v1
Introducción
CAMELS y BEAVERS
Mediana KGE: 0.693
Comentarios
Cierto sobreajuste
Gradiente de rendimiento hacia el noroeste
DL en Hidrología

## Slide 8
Cobertura temporal:
  Datos diarios hasta septiembre 2020
  No se utilizan los datos horarios
Cobertura espacial:
  Cobertura limitada en el sur y levante debido a la alta regulación
  No se incluyen las cuencas internas de Cataluña y Andalucía
No se utilizan los datos de embalses
Limitaciones
www.kajoservices.com
CAMELS v1
Introducción
CAMELS y BEAVERS
DL en Hidrología

## Slide 9
Crear una plataforma de colaboración a nivel nacional para crear un conjunto de datos hidrometeorológicos de calidad con el que entrenar modelos de aprendizaje profundo, tanto de cuencas en estado natural (CAMELS-ES v2) como de regulación de embalses (BEAVERS-ES v1).
Fuentes de datos:
Caudal:
  Anuario de Aforos (2021)
  Agència Catalana de l’Aigua (2026)
  Hidrosur (2026)
Meteorología:
  ROCIO-IBEB (AEMet)
  CERRA-Land (Copernicus)
  ERA5 (ECMWF)
  EMO1 (EC-JRC)
Atributos:
  HydroATLAS
  EFAS5
Características:
Resolución diaria
1980-2025
Selección de cuencas:
  cuencas ≥ 10 km²
  datos ≥ 4 años
  No alteradas
www.kajoservices.com
CAMELS v1
Introducción
CAMELS y BEAVERS
DL en Hidrología

## Slide 10
Desventajas:
Tiempo de computación
Calibración: tiempo y trasvase de información
Regionalización en cuencas no aforadas
LISFLOOD es un modelo hidrológico espacialmente distribuido y basado en procesos físicos desarrollado por el JRC desde 1997.
Se usa en sistemas de alerta operacionales como EFAS/GloFAS o EDO/GDO de Copernicus Emergency Management Services (CEMS).
Ventajas:
Basados en procesos físicos
Reproduce múltiples variables de estado y flujos
Espacialmente distribuidos
www.kajoservices.com
CAMELS v1
Introducción
CAMELS y BEAVERS
DL en Hidrología
Modelos basados en procesos

## Slide 11
modelo
propiedades físicas
meteoro-
logía
parámetros
flujos & almace-namientos
¡Espacialmente distribuido!
Caudal
Humedad del suelo
Volumen embalsado
Equivalente agua-nieve
…
condiciones iniciales
www.kajoservices.com
Modelos basados en procesos
CAMELS v1
Introducción
CAMELS y BEAVERS
DL en Hidrología

## Slide 12
12
NeuralHydrology es un modelo de simulación de caudal agregado basado puramente en datos y desarrollado por Frederik Kratzert (2018) y después utilizado en Google Flood Hub.
Utiliza un tipo de red neuronal recurrente llamado LSTM (Long-Short Term Memory).
Ventajas:
Mayor rendimiento
Menor tiempo de computación
Aprendizaje conjunto
Desventajas:
Cajas negras
Sólo reproducen caudal o calado
X
X
+
X
Ct-1
Ct
ht-1
ht
Xt
ht
σ
σ
tanh
σ
tanh
olvido
entrada
actualización
salida
www.kajoservices.com
CAMELS v1
Introducción
CAMELS y BEAVERS
DL en Hidrología
Modelos de aprendizaje profundo

## Slide 13
¡Agregado!
www.kajoservices.com
CAMELS v1
Introducción
CAMELS y BEAVERS
DL en Hidrología
Modelos de aprendizaje profundo
modelo
propiedades físicas
meteorología
caudal

## Slide 14
Pará-metros
Modelos basados en procesos
Modelos de aprendizaje profundo
datos
Pará-
metros
modelo
sim
obs
FO
Algoritmo de optimización
Específico de cada cuenca
datos
modelo
sim
obs
FP
retro-propragación
Retro-progragación del gradiente
Múltiples cuencas simultáneamente
www.kajoservices.com
CAMELS v1
Introducción
CAMELS y BEAVERS
DL en Hidrología
La calibración estima los parámetros del modelo de las subcuencas aforadas.

## Slide 15
Secuencial
Mayor tiempo de computación
No hay trasvase de información entre subcuencas
Parámetros agregados
www.kajoservices.com
CAMELS v1
Introducción
CAMELS y BEAVERS
DL en Hidrología
La calibración estima los parámetros del modelo de las subcuencas aforadas.
Modelos basados en procesos

## Slide 16
En paralelo
Menor tiempo de computación
Trasvase de información: un único modelo
modelo
www.kajoservices.com
CAMELS v1
Introducción
CAMELS y BEAVERS
DL en Hidrología
La calibración estima los parámetros del modelo de las subcuencas aforadas.
Modelos de aprendizaje profundo

## Slide 17
Otros métodos: funciones lineales, redes neuronales (SOM)…
Espacio de atributos
Problema
de la equifinalidad
GloFAS: los parámetros se transfieren a partir de la proximidad geográfica y climática.
La regionalización estima los parámetros del modelo de las subcuencas no aforadas.
Se transfieren los parámetros de cuencas similares que fueron previamente calibradas.
www.kajoservices.com
CAMELS v1
Introducción
CAMELS y BEAVERS
DL en Hidrología
Modelos basados en procesos

## Slide 18
No hay regionalización de los parámetros del modelo puesto que no son uno de los datos de entrada del modelo.
www.kajoservices.com
CAMELS v1
Introducción
CAMELS y BEAVERS
DL en Hidrología
modelo
propiedades físicas
meteorología
caudal
La regionalización estima los parámetros del modelo de las subcuencas no aforadas.
Modelos de aprendizaje profundo

## Slide 19
¡Gracias!
Jesús Casado Rodríguez
j.casado@kajoservices.com
NASA: Landsat 8